## Slide 1
ARDUINO × GENERATIVE AI
Arduino ×
生成式 AI
協作開發體驗課
先看懂程式，再讓 AI 幫得上忙
初版教學簡報
Notes: 建議節奏：1 分鐘
講者提示：用最後一句定調：這堂課不是把題目全部交給 AI，而是先建立能看懂、能驗證的基礎。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/arduino_ai_course_plan.md

## Slide 2
課程導入
今天要練的，不只是語法
02
讓真實世界的光線，
變成看得見的數字，
再變成馬達的動作。
第一個能力
看懂 Arduino 如何感知、計算、控制。
第二個能力
把需求說清楚，和 AI 一起產生、測試與修正程式。
Notes: 建議節奏：2 分鐘
講者提示：邀請學生先想像：如果遮住感測器，馬達可能怎麼動？此時不要求正確答案。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 3
課程地圖
我們會沿著同一條路前進
03
01
認識程式的節奏
setup、loop、delay、變數
02
把環境變成資料
analogRead、Serial Monitor
03
把資料變成動作
map、Servo、Input → Process → Output
04
把想法變成可測試需求
五問法、Prompt Coach、外部 AI、Debug
Notes: 建議節奏：2 分鐘
講者提示：說明兩章是同一條學習路徑：先理解，再協作。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 4
課程導入
桌上的每一樣東西都有明確角色
04
UNO
執行程式
透過 USB 接收程式，讀取腳位並控制輸出。
A0
讀取光線
光敏電阻與固定電阻形成分壓，讓 Arduino 讀到電壓變化。
D9
控制 Servo
訊號腳位送出控制資訊；5V 與 GND 必須接對。
安全邊界｜不確定接線時先停止；Servo 卡住、過熱或 USB 不穩時，請立即請老師協助。
Notes: 建議節奏：3 分鐘
講者提示：實際指向桌上硬體。強調這堂課不深入電阻公式，也不要求硬背 C++ 型別。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 5
CHAPTER 01
Arduino 基礎程式設計
先讀懂程式如何控制硬體，再把每一段語法放回 Input → Process → Output。
05
Notes: 建議節奏：30 秒
講者提示：章節轉場。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 6
CHAPTER 01
所有控制系統都可以先拆成三段
06
INPUT
光敏電阻
讀取環境
→
PROCESS
程式判斷
或轉換資料
→
OUTPUT
LED 或 Servo
做出動作
先問：資料從哪裡來？中間做了什麼？最後哪個東西動了？
Notes: 建議節奏：3 分鐘
講者提示：用生活例子補充：按下電燈開關也是 Input → Process → Output。再回到本課的光線與 Servo。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 7
CHAPTER 01
程式要先經過檢查，才會真的跑到 UNO 上
07
寫程式
Arduino IDE
→
Compile
檢查並翻譯
→
Upload
傳到 UNO
→
觀察
看 LED、數字或馬達
出錯時先分類
Compile Error 是程式還沒成功編譯；Upload 問題可能是板子、Port 或連線；硬體無反應則要再查接線與程式。
Notes: 建議節奏：3 分鐘
講者提示：快速示範 Arduino IDE 的 Verify/Compile、Upload、板子與 Port 位置。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 8
CHAPTER 01
setup() 準備一次，loop() 持續重複
08
Arduino 程式的基本外框
void setup() {
// 開機後執行一次
}
void loop() {
// 不斷重複執行
}
開機
接上電源或重新啟動
↓
setup
只執行一次
↓
loop
持續重複執行
setup 像上課前準備；loop 像整堂課一直做的工作。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：請學生用手勢比出一次與重複：setup 舉一次手，loop 連續拍手。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 9
CHAPTER 01
delay() 的數字越小，LED 切換越快
09
板載 LED 閃爍
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
}
預測變化
1000 ms = 1 秒
把兩個 1000 都改成 100，LED 會更快切換亮與暗。
程式由上到下執行；函式括號裡的數字是參數。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：先讓學生口頭預測，再揭曉 100 ms 的結果。網站實作時會真的修改與 Upload。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 10
CHAPTER 01
變數替資料取名字，也讓修改更集中
10
int
waitTime
500
資料型態
名字
內容
=
=
為什麼有用？
兩個 delay 都使用 waitTime 時，只要改一個地方，就能一起調整亮與暗的等待時間。
Notes: 建議節奏：3 分鐘
講者提示：不深入型別系統；重點是『幫資料取一個能理解的名字』。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 11
CHAPTER 01
analogRead() 把光線變成 0–1023 的數字
11
環境光線
真實世界
→
光敏電阻
電阻隨光線變化
→
A0
讀取分壓中點
→
lightValue
0–1023
核心語法
int lightValue = analogRead(A0);
接線提醒｜裸光敏電阻不能只接一條線讀值；必須依教師接線圖與固定電阻形成分壓。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：只解釋分壓的用途，不推導公式。提醒不同接法可能造成亮時數值變大或變小。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 12
CHAPTER 01
Serial Monitor 讓我們看見 Arduino 讀到什麼
12
讀取並印出感測值
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int lightValue = analogRead(A0);
Serial.println(lightValue);
delay(100);
}
SERIAL MONITOR
825
790
620
430
210
95
baud rate：9600
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：強調 Arduino 不知道『亮』或『暗』，它只讀到數字；人要透過觀察理解數值方向。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 13
CHAPTER 01
map() 把感測範圍轉成 Servo 角度
13
0
1023
lightValue
→ map() →
0°
180°
angle
範圍轉換
int angle = map(lightValue, 0, 1023, 0, 180);
中間值約 512 會對應到約 90°。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：讓學生用『尺的中間對尺的中間』理解，不推導線性公式。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 14
CHAPTER 01
Servo Library 讓角度變成真實動作
14
Servo 的三個重點
#include <Servo.h>
Servo motor;
void setup() {
motor.attach(9);
motor.write(90);
}
void loop() {
}
01
載入工具
#include <Servo.h>
02
連到腳位
motor.attach(9)
03
移到角度
motor.write(90)
安全操作｜先確認訊號、5V、GND；不要硬轉馬達軸，接近極限卡住時要立即停止。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：不正式教 Class/Object，只把 Servo motor 說成『名字叫 motor 的控制工具』。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 15
CHAPTER 01
把三段接起來，光線就能控制 Servo
15
光控 Servo 的核心 loop
void loop() {
int lightValue = analogRead(lightPin);
int angle = map(lightValue, 0, 1023, 0, 180);
motor.write(angle);
Serial.print(lightValue);
Serial.print(" -> ");
Serial.println(angle);
delay(100);
}
INPUT
analogRead(lightPin)
讀取光線
PROCESS
map(...)
把數值換成角度
OUTPUT
motor.write(angle)
讓 Servo 動作
Notes: 建議節奏：5 分鐘
講者提示：逐行圈出三個核心函式。提醒亮暗方向不符預期時，先看 Serial Monitor，再決定是否把 map 的 0,180 對調。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 16
CHAPTER 01｜小結
第一章的重點，是能用三個問題讀程式
16
?
資料從哪裡來？
analogRead 讀取感測器，資料存進 lightValue。
?
中間做了什麼？
map 將輸入範圍轉成可使用的角度。
?
最後誰做動作？
motor.write 將 angle 送給 Servo。
能回答這三題，就有能力判斷 AI 之後寫出的程式在做什麼。
Notes: 建議節奏：3 分鐘
講者提示：用這張投影片連接到第二章：我們不是從零請 AI 猜，而是帶著已理解的概念協作。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 17
CHAPTER 02
生成式 AI 協作開發
先把需求說清楚，再請 AI 協助；拿到程式後，仍要閱讀、實測、回報與修正。
17
Notes: 建議節奏：30 秒
講者提示：章節轉場。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 18
CHAPTER 02
AI 不會讀心；資訊越完整，猜測越少
18
Prompt A｜太模糊
幫我寫 Arduino 馬達程式
缺少：硬體、腳位、控制方式、動作規則
Prompt B｜有 Context
Arduino UNO + SG90
訊號線接 D9
OPEN → 90°；CLOSE → 0°
請產生程式並解釋
好的 Prompt 不是越長越好，而是關鍵資訊足夠。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：請學生指出 Prompt B 比 A 多了哪些資訊。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 19
CHAPTER 02
五問法把模糊想法拆成 AI 能使用的需求
19
①
我要做什麼？
Goal
②
我有哪些東西？
Hardware / Resource
③
我要怎麼控制？
Input / Control
④
不同情況要怎麼做？
Logic / Behavior
⑤
我要 AI 怎麼幫？
AI Role / Output
Notes: 建議節奏：5 分鐘
講者提示：用 Serial 小柵欄當例子快速口述五問答案。強調第五問是決定 AI 的角色，不一定要它直接給完整程式。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/prompt-tasks.ts

## Slide 20
CHAPTER 02
Prompt Coach 是需求整理助手，不是解題 AI
20
學生輸入
五問需求
→
檢查缺漏
腳位、控制、邏輯
→
整理需求
不增加未提供的事實
→
完整 Prompt
交給外部 AI
它可以做
整理語句、分類資訊、指出缺漏、提出補充問題。
它不應該做
自行猜硬體與腳位、悄悄改變需求、直接替學生完成 Arduino 題目。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：區分 Prompt Coach 與外部生成式 AI：前者整理需求；後者依完整 Prompt 協助開發。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 21
CHAPTER 02
缺少事實時，要 clarification，不要讓 AI 猜
21
我要讓 Servo 動
→
還需要補充
• Servo 要怎麼動？
• 由什麼輸入控制？
• 訊號線實際接哪一腳？
• 哪些情況對應哪些角度？
AI 不知道的資訊，由人回到實際硬體查清楚。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：把『D9 還是 D10』當作例子：答案不在模型裡，而在學生眼前的接線。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/prompt-tasks.ts

## Slide 22
CHAPTER 02
整理後的 Prompt，應該讓需求可檢查
22
BEFORE
做一個柵欄
Arduino UNO + Servo
用電腦控制
OPEN 打開
CLOSE 關閉
→
AFTER
【目標】Serial 控制小柵欄
【硬體】Arduino UNO、SG90
【控制】Serial Monitor 輸入文字
【邏輯】OPEN → 90°；CLOSE → 0°
【接線】Servo 訊號線 D9
【需要 AI】產生簡單程式並逐段解釋
提交前先看 Before / After：有沒有被改錯？有沒有仍然缺資料？
Notes: 建議節奏：5 分鐘
講者提示：強調預覽不是裝飾，而是最後一次確認需求是否忠實。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/prompt-tasks.ts

## Slide 23
CHAPTER 02
完整 Prompt 要交給外部 AI，再把程式帶回來
23
網站
產生完整 Prompt
→
外部 AI
Coding AI / ChatGPT / Gemini / Copilot
→
貼回網站
保留程式與學習紀錄
→
Arduino IDE
Compile、Upload、實測
角色分工
網站負責理解與流程；外部 AI 協助產生或解釋程式；Arduino UNO 負責驗證結果。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：清楚說明網站本身不代替 Arduino IDE，也不把 AI 的回答當作完成。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/prompt-tasks.ts

## Slide 24
CHAPTER 02
AI 回答不是完成；Upload 後的現象才是證據
24
閱讀程式
找 Input / Process / Output
→
Compile
先處理語法或函式錯誤
→
Upload
確認板子、Port、連線
→
實測
觀察數字與硬體動作
A
完全成功
符合需求，也能說明原因。
B
能跑但效果不符
記錄實際現象與期望差異。
C
錯誤或無反應
保留錯誤訊息、接線與已嘗試事項。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：介紹網站的實測結果分類。提醒『Upload 成功』也不代表硬體一定符合需求。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 25
CHAPTER 02
好的 Debug 回報，描述可重現的事實
25
Debug 回報範例
現象：Compile 成功、Upload 成功，但 Servo 不動。
錯誤訊息：沒有。
實際接線：棕線 GND、紅線 5V、橘線 D9。
已嘗試：重新 Upload，並確認 Serial Monitor 有收到 OPEN。
不要只說
「不能動」
「程式壞了」
「幫我重寫」
先提供
實際現象
錯誤訊息
接線狀態
已嘗試事項
讓 AI 先列出 3–5 個可能原因與檢查順序，再逐項驗證。
Notes: 建議節奏：5 分鐘
講者提示：示範如何從『Servo 不動』補成可行的 Debug Prompt。強調一次只改少量變因。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts

## Slide 26
CHAPTER 02｜挑戰
最終挑戰：讓亮暗控制智慧遮光板
26
需求
環境越亮，遮光板越關閉；
環境越暗，遮光板越打開。
先做方向決定
先看亮、暗時 lightValue 往哪個方向變，再決定 map 的最後兩個參數要用 0,180 或 180,0。
你已經擁有的工具
analogRead()
Serial Monitor
map()
motor.write()
五問需求法
測試與 Debug
老師不直接給完整程式；你要把理解轉成需求，再和 AI 協作。
Notes: 建議節奏：4 分鐘
講者提示：預告網站最終關卡。此處不公布完整解答，只確認學生知道要先觀察亮暗數值方向。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/prompt-tasks.ts

## Slide 27
接下來：進入網頁實作
理解 → 操作 → 觀察 → 回答
01
網站負責引導與記錄
02
Arduino UNO 負責驗證
03
AI 結果永遠要測試
帶著三個問題開始
Input 是什麼？Process 做了什麼？Output 有沒有真的符合需求？
27
Notes: 建議節奏：2 分鐘
講者提示：收束後請學生開啟網站，從第一關依序完成。教師可依教室速度決定是否略過已熟悉的小題。
[Sources]
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/content/courses/arduino-ai-intro/course.ts
- /home/ai-agent/codex-desktop-project/arduino-generative-ai-workshop/arduino_ai_course_plan.md